Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu fotograf

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Grażyna Dobrzyńska-Klepacz, Rafał Michałowski, Łukasz Wójcik;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Marcin Liberski – P.H.U. ARTE FOTO; Avalon Studio; Foto-Kurzeja; Foto Studio,

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Fotograf |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 343101 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Rejestracja i obróbka obrazu |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.l) |
|  | efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.20. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia do rejestracji obrazu Ciemnia fotograficzna Pracownia obróbki obrazu Pracownia plastyczna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Rejestracja i obróbka obrazu

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia do rejestracji obrazu

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół dla nauczyciela ze stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,

- stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia powinna posiadać odpowiednią przestrzeń, w której będzie możliwe przygotowanie i fotografowanie osób, oraz przedmiotów w różnych planach fotograficznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji zaciemnienia (np. żaluzje),

- oświetlenie sztuczne ogólne (preferowane oświetlenie lampami z oprawami rastrowymi – dającymi światło rozproszone),

- oświetlenie punktowe,

- pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych oraz lamp,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany pomalowane na neutralny, jasny kolor, pozwalający na wyświetlanie projektów,

- drzwi szerokie, pełne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla sześciu uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- aparaty fotograficzne cyfrowe i analogowe z wymienną optyką, analogowy aparat małoobrazkowy z wymienną optyką, aparat średnioformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową, aparat wielkoformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową,

- zestaw obiektywów o różnej odległości ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy dla każdego rodzaju i formatu aparatu,

- mieszki i pierścienie pośrednie,

- zestaw filtrów zdjęciowych,

- statyw trójnożny do aparatu z głowicą mocującą,

- statyw kolumnowy,

- lampy światła ciągłego – 4 szt.,

- studyjne lampy błyskowe o regulowanej mocy błysku – 4 szt.,

- reporterska lampa błyskowa,

- statywy oświetleniowe – 10 szt.,

- rozpraszacze światła różnych wielkości (softboxy) – 4 szt.,

- ekrany rozpraszające,

- płaszczyzny odbijające,

- namioty lub komory bezcieniowe,

- zestaw filtrów oświetleniowych,

- namiot świetlny – 1szt.,

- zestaw reflektorów – 7 szt.,

- wentylator studyjny,

- zestaw teł podwieszanych (4 tła: szary, czarny, biały, barwny),

- stoły bezcieniowe,

- stoliki reprodukcyjne – 2 szt.,

- wyzwalacze radiowe lamp – 3 szt.,

- wzorniki,

- szare karty,

- torba reporterska – 1szt.,

- wężyk spustowy – 1szt.,

- komplet pierścieni pośrednich, mieszki dla każdego formatu aparatu,

- przedłużacz elektryczny – 2szt.,

- stół do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

- podświetlarka do negatywów i slajdów,

- blat do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

- odtwarzacz DVD, Blu-Ray,

- biblioteczka z literaturą fachową, czasopismami, katalogami,

- zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- światłomierz do pomiaru światła błyskowego i ciągłego,

- miernik temperatury barwowej.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- konstrukcje aparatów fotograficznych,

- modele obiektywów fotograficznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- negatywowe materiały halogenosrebrowe czarno-białe i barwne różnego formatu (błony płaskie, małoobrazkowe, średnioformatowe) o różnej światłoczułości,

- odwracalne materiały haloogenosrebrowe barwne,

- cyfrowe nośniki informacji (płyty DVD, CD, pendrive), zewnętrzne dyski do archiwizacji danych,

- papier do ksero i papiery fotograficzne do drukowania obrazów,

- tusze, tonery do drukarek,

- zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu,

- skaner do materiałów transparentnych i materiałów refleksyjnych,

- drukarka fotograficzna,

- kopiarka.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego i oświetleniowego,

- Polskie Normy, regulaminy obsługi sprzętu fotograficznego,

- katalogi sprzętu fotograficznego, oświetleniowego i pomocniczego,

- tablice tematyczne.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

- Ciemnia fotograficzna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia, usytuowana w budynku, na jednej kondygnacji w pobliżu sali dydaktycznej i pracowni do rejestracji obrazu, zorganizowana w dwóch pomieszczeniach ciemnym i widnym.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie całkowicie zaciemnione posiada wydzieloną strefę suchą na stanowiska z powiększalnikami oraz mokrą do prowadzenie ręcznej i zautomatyzowanej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych, ściany w neutralnym kolorze, oświetlenie ciemniowe ochronne, podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej, drzwi do pomieszczenia pełne, wyposażone w śluzę świetlną,

- pomieszczenie widne z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia okien, oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym, ściany w neutralnym kolorze,

- powierzchnie stołów łatwo zmywalne, wykończone laminatem lub innym tworzywem sztucznym,

- podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej,

- drzwi pełne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym białym i ciemniowym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- instalacja wodno-kanalizacyjna z ciepłą i zimną wodą,

- wentylacja nawiewno-wywiewna.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stanowisko z powiększalnikiem z głowicą filtracyjną, zestawem obiektywów o trzech różnych ogniskowych, zegarem wyłącznikowym i maskownicą,

- lampy ciemniowe z filtrami do obróbki materiałów czarno-białych i barwnych,

- zestaw filtrów do kopiowania na materiałach wielogradacyjnych,

- kopiarka stykowa (jedna dla czterech uczniów),

- koreks,

- stół mokry z kuwetami i szczypcami fotograficznymi do ręcznej obróbki chemicznej,

- menzurki o różnej pojemności,

- wieszaki do suszenia filmów,

- mieszadła laboratoryjne,

- pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach od 0,5 do 5 litrów,

- szkło laboratoryjne (w tym naczynia miarowe),

- pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach,

- densytometr transmisyjno-refleksyjny (jeden dla sześciu uczniów);

- lampy ciemniowe,

- zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD,

- tablice tematyczne,

- zegar ciemniowy,

- sensytometr,

- suszarka do suszenia zdjęć,

- obcinarka,

- podświetlarka,

- procesor do obróbki materiałów fotograficznych,

- suszarka do negatywów,

- stół z dużym blatem do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometr fotograficzny,

- pehametr,

- waga laboratoryjna,

- zestaw odważników od 0,1 do 500 g;

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- schematy procesu kopiowania,

- schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych,

- receptury roztworów chemicznych,

- tablice chemiczne,

- receptury roztworów chemicznych,

- schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- papiery fotograficzne czarno-białe stałogradacyjne i wielogradacyjne,

- papiery fotograficzne barwne,

- zestawy roztworów do obróbki chemicznej negatywowej, pozytywowej i odwracalnej materiałów światłoczułych czarno-białych i barwnych,

- chemikalia do sporządzania roztworów chemicznych,

- zestaw do retuszu zdjęć czarno-białych i barwnych,

- zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć;

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacja, instrukcje obsługi sprzętu do kopiowania, obróbki chemicznej, sprzętu pomocniczego i oświetlenia ciemniowego,

- normy, regulaminy, procedury, przepisy prawne z zakresu fotografii,

- katalogi urządzeń do kopiowania i sprzętu pomocniczego oraz oświetlenia ciemniowego,

- receptury roztworów chemicznych,

- czasopisma branżowe z zakresu fotografii;

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- fartuchy i rękawice ochronne lateksowe,

- rękawice bawełniane,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik na odpady, zmiotka, szufelka),

- pojemniki na zużyte roztwory chemiczne przeznaczone do utylizacji.

- Pracownia obróbki obrazu

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z głośnikami z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażone w odtwarzacz nośników multimedialnych współpracujące z urządzeniami peryferyjnym,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- komputer z drukarką wielkoformatową,

- drukarka atramentowa pracująca w sieci lokalnej, zapewniająca fotograficzną jakość wydruku,

- stoliki komputerowe uczniowskie z krzesłami (posiadające pełny zakres regulacji),

- stół dla nauczyciela,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pomieszczenie usytuowane w budynku w pobliżu studia fotograficznego.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia,

- oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym,

- pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych i sprzętu usytuowanego na stanowiskach,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany w jasnym, neutralnym kolorze,

- wydzielone pomieszczenia na serwerownię oraz przygotowanie wydruków do prezentacji,

- drzwi szerokie.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- komputer do cyfrowej obróbki obrazu z podłączeniem do sieci lokalnej z dostępem do Internetu składający się z jednostki centralnej, monitora graficznego, klawiatury, myszki optycznej, słuchawek i tabletu graficznego,

- przedłużacze elektryczne,

- skaner do oryginałów transparentnych,

- skanery do oryginałów nieprzezroczystych (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

- aparat cyfrowy ze statywem,

- kamera cyfrowa,

- statyw z głowicą wideo,

- stół dla nauczyciela,

- szafa pancerna do przechowywania sprzętu,

- regały i szafy do przechowywania,

- stół z dużym blatem do przygotowania prac graficznych do ekspozycji,

- miejsce do prezentacji prac graficznych z systemem wystawienniczym,

- zestaw lamp światła ciągłego i błyskowego na statywach,

- reporterska lampa błyskowa dedykowana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych

- kolorymetr,

- kalibrator.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablice z modelami i przestrzeniami barw,

- przykłady grafik komputerowych,

- przykłady projektów graficznych,

- tablice z krojami pism,

- przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- papiery fotograficzne do wydruku o różnych formatach, gramaturze, rodzajach powierzchni i podłoża,

- papiery zwykłe do drukarek,

- tusze i tonery do drukarek,

- nośniki pamięci: karty pamięci, zewnętrzne dyski twarde, płyty CD, DVD, Blu-Ray,

- noże/skalpele oraz maty do cięcia, passe-partout i ramy wystawiennicze.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer połączony w sieć z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni lub komputer przenośny z oprogramowaniem i z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego oraz profesjonalne programy komputerowe: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, program do tworzenia prezentacji, przeglądarki plików graficznych, program do archiwizacji plików, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do tworzenia animacji, oprogramowanie antywirusowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego,

- regulamin pracowni komputerowych technik multimedialnych,

- literatura zawodowa – przewodniki po programach graficznych,

- czasopisma zawodowe,

- materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne, instrukcje obsługi urządzeń,

- biblioteczka na literaturę fachową,

- instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni,

- przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- rękawice bawełniane,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

- Pracownia plastyczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z nagłośnieniem, dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażone w wizualizer i odtwarzacz nośników multimedialnych,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- stół dla nauczyciela.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia powinna się znajdować w budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia pozwalająca na zorganizowanie stanowisk uczniowskich przy stolikach i przy sztalugach oraz miejsca do prezentacji prac plastycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością zaciemnienia okien,

- oświetlenie sztuczne, ogólne światłem rozproszonym,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany w jasnym, neutralnym kolorze.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe,

- instalacja wodno-kanalizacyjna z ciepłą i zimną wodą.

- Opis poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stolik z podnoszonym blatem z regulowanym kątem nachylenia,

- podkłady do papieru rysunkowego,

- zestaw przyborów rysunkowych i malarskich,

- sztaluga malarska,

- stoliki uczniowskie z podnoszonym blatem i kompletem krzeseł,

- stół z dużym blatem do przygotowania prac do ekspozycji, miejsce do prezentacji prac plastycznych.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i plansze figur płaskich, brył oraz przedmiotów i materiałów dekoracyjnych do tworzenia kompozycji.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały i przybory plastyczne oraz akcesoria pomocnicze (palety malarskie, maty do cięcia, zestawy pędzli malarskich i szpachelek, noże/skalpele oraz maty do cięcia, ostrzałki, teczki rysunkowe, plansze i ramy wystawiennicze, passe-partout),

- nośniki informacji.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z nagłośnieniem i dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji,

- odtwarzacz nośników multimedialnych,

- skaner do skanowania materiałów refleksyjnych,

- przedłużacze elektryczne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- albumy, katalogi, prospekty, plansze, modele,

- reprodukcje malarskie i fotograficzne,

- przezrocza,

- materiały multimedialne,

- Normy Polskie, ISO,

- regulaminy,

- biblioteczka na literaturę fachową,

- przepisy dotyczące praw autorskich.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- umywalka do mycia rąk,

- zlewozmywak do mycia przyborów malarskich,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik na odpady, zmiotka, szufelka).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Fotograf |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 343101 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| Pracownia komunikacji w języku obcym |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |
|  |  | monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |
|  |  | system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |
|  |  | pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |
|  |  | program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |
|  |  | funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |
|  |  | druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |
|  |  | skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024x768, |
|  |  | jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), |
|  |  | kontrast min. 4000:1, |
|  |  | format obrazu (standard) 4:3, |
|  |  | żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, |
|  |  | porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, |
|  |  | wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), |
|  |  | torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, |
|  |  | wskaźnik laserowy, pilot, |
|  |  | technologia – LCD, |
|  |  | wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | technologia: LCD, przekątna ekranu: min 47" Full HD, format obrazu: 16:9, rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, odświeżanie obrazu: 200 (Hz), kontrast: 80000:1 (dynamiczny), 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| Pracownia do rejestracji obrazu |
| 1. | Lustrzanka cyfrowa | lustrzanka pełnoklatkowa (min. 16 megapikseli), matryca CCD/CMOS/X3, obiektywy zmiennoogniskowe, migawka 1/8000 s – 30 s, zdjęcia seryjne min. 3klatki/s, min. 5-polowy system ustawiania ostrości, formaty zapisu: RAW, JPEG i TIFF. w wyposażeniu karta pamięci min. 8 GB, torba fotograficzna mogąca pomieścić aparat i obiektywy, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 2. | Obiektywy do aparatów małoobrazkowych | 16-35 mm, |
|  |  | 24-70 mm, |
|  |  | 70-200 mm, |
|  |  | 35 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm |
| 3. | Aparat małoobrazkowy analogowy | Analogowa lustrzanka małoobrazkowa tryby ustawiania ekspozycji: inteligentna automatyka programowa z shiftem (P), priorytet czasu (Tv), priorytet przysłony (Av), priorytet głębi ostrości (A-DEP), manualny (M), różne rodzaje pomiaru światła w tym: matrycowy. centralny, punktowy, wielopunktowy, centralnie ważony uśredniony, migawka: 1/8000 s – 30 s (ze skokiem 1/3EV) oraz czas B, korekcja ekspozycji: od -3 EV do +3 EV ze skokiem 1/3 EV, różne tryby ustawienia ostrości w tym: One-Shot AF, Predictive AI Servo (dobiegaczka), Auto AI Focus (automatyczny wybór trybu AF), manualny, zdjęcia seryjne min. 7 kl./s, możliwość wielokrotnej ekspozycji, czas synchronizacji do 1/200 s, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 4. | Aparat analogowy średnioformatowy z przystawką cyfrową i zestawem obiektywów | Analogowa lustrzanka średnioformatowa kaseta na filmy zwojowe, dodatkowa tylna ścianka z cyfrową przystawką o rozdzielczości min 16 MPx, w wyposażeniu wymienne obiektywy o ogniskowych: 50 mm, 80 mm i 180 mm, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Aparat analogowy wielkoformatowy z przystawką cyfrową i zestawem obiektywów | Aparat fotograficzny wielkoformatowy w wyposażeniu wymienne obiektywy o ogniskowych: 135 i 300 mm, przystawka skanująca z przystawką o rozdzielczości min. 20 MPx, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Czytnik kart pamięci | obsługujący karty: SD, CF, XD, standard transferu min. USB 3.0 |
| 7. | Karty pamięci | karty pamięci o pojemności min. 16 GB, współpracujące z cyfrowymi aparatami fotograficznymi. |
| 8. | Statyw z głowicą | Statyw z głowicą kulkową: tripod, składany, zakres roboczych wysokości: 60-145 cm, udźwig do 8 kg, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°), pokrowiec. |
| 9. | Statyw kolumnowy | Statyw kolumnowy do aparatów wielkoformatowych: wysokość min. 200 cm, maksymalne obciążenie min. 9 kg, długość poziomego ramienia ok.100 cm, średnica poziomego ramienia min. 5,5 cm, średnica kolumny min 9 cm. |
| 10. | Stół bezcieniowy | wymiary: 100x200 cm, maksymalna wysokość stołu (tylna płaszczyzna pod kątem 90 stopni): 160 cm, grubość plexi: 3 mm, regulowany pochył tylnej płaszczyzny, lekka aluminiowa konstrukcja, wytrzymały stelaż, szybki i prosty montaż, dołączona instrukcja w języku polskim. |
| 11. | Stolik reprodukcyjny | statyw kolumnowy z podświetlanym blatem i ramieniem mocującym aparat fotograficzny, oświetlenie boczne z uchwytami do mocowania dwóch lamp z żarówkami o mocy min. 36 W, regulowany kąt nachylenia oświetlenia bocznego, wysokość kolumny min. 80 cm. |
| 12. | Lampy błyskowe z rozpraszaczami (zestaw - 4 szt.) | min. 500 Ws mocy z możliwością regulacji mocy błysku, Softbox 70 x 70; Softbox 70 x 100; Softbox 70 x 120; Octa Softbox o średnicy 170 cm; Strip Softbox 200 x 60; Beauty Dish 70 cm + plaster miodu + dyfuzor + wrota + barwne filtry oświetleniowe, blendy x 3, największa 5w1 (czarna, dyfuzor, biała, złota, srebrna) 180 cm x 120 cm, parasolki klasyczne i parasolko-softboxy, 90 cm i 110 cm, wyzwalacze radiowe do lamp, min. 8 kanałowy (zestaw składający się z nadajnika i odbiornika, zasięg 200 metrów oraz funkcję "Fire All" wyzwalającą wszystkie odbiorniki). |
| 13. | Statywy oświetleniowe | żuraw oświetleniowy z przeciwwagą, max obciążenie 20 kg |
| 14. | Lampy światła ciągłego z rozpraszaczami na statywach (zestaw) | Lampy światła ciągłego 3 szt.: lampy fluorescencyjne o temperaturze barwowej 5400 K lub 3000 K o niskiej emisji ciepła, wyposażone w czarne i/lub srebrne wrota, statywy do lamp, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 15. | Wentylator studyjny | wentylator studyjny, 200 W, 60 cm średnicy |
| 16. | Reporterska lampa błyskowa dedykowana | Współpraca z cyfrową lustrzanką: liczba przewodnia min 50, czułość filmu/matrycy CCD: ISO 6 – 6400, zoom dostosowujący pozycję głowicy do wielkości obrazu (dostosowanie pola błysku do wielkości detektora rejestrowanego obrazu: matryca CCD, matryca pełnoklatkowa, APS-C, APS-H), obrotowa głowica z dyfuzorem i zbliżeniem, regulacja głowicy: w poziomie i w pionie, przekazywanie do aparatu informacji o temperaturze barwowej światła błysku, funkcje programowalne przez użytkownika, blokada siły błysku, bracketing błysku, synchronizacja na określoną kurtynę migawki, wspomaganie AF, w zestawie: futerał na lampę, akcesoria pozwalające na sterowanie wieloma lampami, uchwyt, transmiter, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 17. | Światłomierz do światła ciągłego i błyskowego | pomiar światła padającego oraz odbitego od obiektu przy różnych kątach pomiaru, ruchoma głowica pomiarowa, futerał na światłomierz. |
| 18. | Miernik temperatury barwowej | wbudowany wyzwalacz radiowy, podświetlany ekran LCD, pamięć pomiarów, pomiar temperatury barwowej światła zastanego i błyskowego, zakres pomiaru temperatury światła: 2300 do 20000 K, pomiar światła zastanego i błyskowego. |
| 19. | Tło fotograficzne | system zawieszenia teł ze zdalnie sterowanym rozwijaniem elektrycznym, min. 4 tła: czarne, szare, białe, kolorowe), montaż, ścienny lub sufitowy, zdalne rozwijanie teł. |
| 20. | Komputer z monitorem | komputer: procesor wielordzeniowy minimum 2,5 GHz, nagrywarka Blu-Ray, pamięć RAM minimum 8 GB, wydajna karta graficzna obsługująca przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i minimum 1 GB pamięci, min 2 TB pamięci stałej, monitor o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, klawiatura, mysz optyczna, głośniki, oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej. |
| 21. | Skaner fotograficzny do oryginałów nieprzezroczystych i transparentnych | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych/refleksyjnych: rozdzielczość optyczna pionowa: min. 600 dpi; rozdzielczość optyczna w poziomie: min. 300 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 3,8D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, maks. długość/szerokość skanowania: A4/ [216 x 296 mm], interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Skaner do oryginałów transparentnych: rozdzielczość optyczna pionowa: 9600 dpi; rozdzielczość optyczna w poziomie: 4800 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 4,0D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, typy filmów - slajdy i negatywy: 35 mm (do 24 klatek), APS (IX 240) do formatu 6x9 cali, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 22. | Drukarka fotograficzna A3 | drukarka atramentowa z zewnętrznym systemem stałego zasilania w tusze, min. 6 składowych chromatycznych z systemem stałego zasilania w atrament, rozdzielczość wydruku min. 5700x1400 dpi, możliwość wydruku bez marginesów, nadruki na płytach CD i DVD, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 23. | Tablet graficzny | tablet przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych z piórem, końcówki piórka i podstawka do pióra, płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami, kabel USB, minimalne wymiary tabletu: 370 x 250 mm, rozdzielczość min. 5080 dpi, dokładność 0,25 mm, ilość poziomów nacisku min. 2048, interfejs USB (opcjonalna praca bezprzewodowa), przyciski funkcyjne min. 8, systemy operacyjne: Windows, Mac OS, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Ciemnia fotograficzna |
| 1. | Stanowisko komputerowe z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem: komputer: procesor wielordzeniowy minimum 2,5 GHz, nagrywarka Blu-Ray, pamięć RAM minimum 8 GB, wydajna karta graficzna obsługująca przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i minimum 1 GB pamięci, min 2 TB pamięci stałej monitor o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, klawiatura, mysz optyczna, głośniki, oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej. |
| 2. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min 1024x768, jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD. |
| 3. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min 180 cm, wysokość: min 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręcznie lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Stół z dużym blatem do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć | stół o powierzchni roboczej min. (szer. x gł. x wys.) 1600 x 700 x 900 mm, blat wykonany z materiału łatwego w utrzymaniu czystości np. laminatu, konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z zachowaniem po środku przestrzeni do pracy w pozycji siedzącej. |
| 5. | Densytometr do pomiaru w świetle odbitym i przechodzącym | refleksyjno-transmisyjny (do światła odbitego i przechodzącego), optyka: ANSI PH 2.17, wyświetlacz: LED, cyfry 7- segmentowe, pole pomiarowe: koło o średnicy 3 mm, charakterystyka filtrów: światło odbite: Status T; światło przechodzące: Status M; światło odbite: Ortochromatyczny; światło przechodzące: Visual, zakres pomiaru: odbicie światła: 0 ÷ min 2,5D, przechodzenie światła: 0÷min. 3,8D, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Obcinarka do zdjęć | minimalny format cięcia A3, aluminiowa deska do cięcia z oznaczonymi formatami cięcia, przezroczysta linijka mierząca, możliwość cięcia pod kątem 15/30/45 stopni, grubość cięcia: 5 kartek ok. 0,5 mm. |
| 7. | Podświetlarka do zdjęć | min. format A4, zasilanie 230 V. |
| 8. | Powiększalnik z głowicą filtracyjną i zestawem obiektywów, Zegar powiększalnikowy, maskownica | Powiększalnik na format filmu min. 6x6 cm, z głowicą barwną do kopiowania obrazów na papierach stało- i wielogradacynych, umożliwiający wykonywanie odbitek z barwnych negatywów, w zestawie: transformator zasilający żarówkę, żarówka z lustrem, zestaw 3 obiektywów powiększalnikowych z pierścieniem do ciągłej lub skokowej zmiany przesłony o parametrach: 2,8/50 mm; 4,5/80 mm; 4,5/105 mm, instrukcja obsługi w języku polskim. Elektroniczny zegar powiększalnikowy: zakres czasów naświetlania od 0 do 99 s, z dokładnością: ± 0,1s dla czasów naświetlania 0÷9,9 s; ±1,0 s dla czasów naświetlania 10 ÷ 99 s, instrukcja obsługi w języku polskim. Maskownica o formacie min. 24x30 cm: blaszana podstawa i rama, biała wyraźna skala w centymetrach i calach, łapki przytrzymujące papier przy opuszczonej ramie maskownicy, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 9. | Sensytometr | Sensytometr z cechowanym źródłem światła i akcesoriami: z możliwością regulacji temperatury barwowej światła poprzez regulację natężenia prądu zasilającego źródło światła, wyposażony w akcesoria: stopniowe modulatory oświetlenia o stałych 0,1; 0,15; 0,3 jednostki gęstości; filtry szare o różnej gęstości od 0,1÷ 0,3 D, filtry konwersyjne umożliwiające uzyskanie różnej temperatury barwowej światła naświetlającego ze szczególnym uwzględnieniem Tc =5500 K, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10. | Procesor do obróbki materiałów fotograficznych | Procesor do obróbki materiałów fotograficznych: negatywowych i odwracalnych (typ 135, 120 oraz błony cięte 4 x 5”) oraz papierów fotograficznych (do formatu 30x40 cm), w procesie czarno-białym i barwnym: negatywowym, pozytywowym i odwracalnym, instrukcja obsługi w języku polskim. Procesor rotacyjny, automatyzujący obróbkę chemiczną filmów i odbitek, posiadający wbudowany termostat, zapewniający automatyczne mieszanie. |
| 11. | Suszarka do negatywów, Wieszaki do suszenia filmów | Suszarka nawiewowa umożliwiająca suszenie filmów wiszących (układ pionowy). |
| 12. | Suszarka do suszenia zdjęć | Suszarka do odbitek fotograficznych na podłożu kartonowym i polietylenowym min. szerokość 25 cm. |
| Pracownia obróbki obrazu |
| 1. | Stanowisko komputerowe z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem (jednostka centralna z możliwością odtwarzania plików grafiki rastrowej, wektorowej i filmów). typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna, liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna, zestaw głośników komputerowych, instrukcja obsługi w języku polskim. Monitor LCD: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 21.5 cala, rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px, głębia koloru: min.16,7 mln barw, kąt widzenia V/H: min. 160°, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy. Oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki). |
| 2. | Komputer z drukarką wielkoformatową | typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna. |
|  |  | Monitor graficzny: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 24 cale, rozdzielczość min.: 1920 x 1200 px przy 60 Hz, ilość kolorów [Mld]: 1,074 (10 bitów na kolor), kąt widzenia: min. 178° poziomo/178° pionowo, rozmiar plamki: 0.270 mm, jasność: 360 cd/m², kontrast: 1000:1, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy, oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 3. | Komputer do cyfrowej obróbki obrazu | Komputer stacjonarny specyfikacja taka sama jak komputer z drukarką wielkoformatową. Monitor graficzny: specyfikacja taka sama jak komputer z drukarką wielkoformatową. Tablet graficzny przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych z piórem, końcówki piórka i podstawka do pióra, płyta z oprogramowaniem i sterownikami, kabel USB, minimalne wymiary tabletu: 370 x 250 mm, rozdzielczość min. 5080 dpi, dokładność 0,25 mm, ilość poziomów nacisku min. 2048, interfejs USB (opcjonalna praca bezprzewodowa), przyciski funkcyjne min. 8, systemy operacyjne: Windows, Mac OS, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 4. | Drukarka wielkoformatowa | Drukarka atramentowa wielkoformatowa: min. szerokość wydruku 24’’, tusze: zestaw min. 9 barwnych tuszy w tym min. 3 tusze czarne, rozdzielczość drukowania min. 2880 x 1440 DPI, papier do wydruku z roli lub w arkuszach, napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS, Windows, pamięć: drukarka min. 256 MB, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Drukarka atramentowa A3+ | Drukarka atramentowa z zewnętrznym systemem stałego zasilania w tusze: min. 6 składowych chromatycznych z systemem stałego zasilania zasilania w atrament, rozdzielczość wydruku min. 5700x1400 dpi, możliwość wydruku bez marginesów, nadruki na płytach CD i DVD, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024x768 ppi, jasność min. 2200 ANSI lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h w trybie normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 7. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość min 180 cm, wysokość min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 8. | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych /refleksyjnych: rozdzielczość optyczna pionowa: min. 600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: min. 300 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 3,8D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, maks. długość/szerokość skanowania: A4/ [216 x 296mm], interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 9. | Skaner do oryginałów transparentnych | Skaner do oryginałów transparentnych: rozdzielczość optyczna pionowa: 9600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: 4800 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 4,0D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, typy filmów: slajdy i negatywy: 35 mm (do 24 klatek), APS (IX 240) do formatu 6x9 cali, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10. | Aparat cyfrowy za statywem | Lustrzanka cyfrowa pełnoklatkowa: rozdzielczość min. 16 MPx, matryca CCD/CMOS/X3, obiektywy zmiennoogniskowe w wyposażeniu: 18-70 mm, 50 mm, 70-200 mm, migawka 1/8000 s – 30 s, zdjęcia seryjne min. 3 klatki/s, min. 5-polowy system ustawiania ostrości, formaty zapisu: RAW, JPEG i TIFF, w wyposażeniu karta pamięci min. 8 GB, torba fotograficzna mogąca pomieścić aparat i obiektywy, instrukcja obsługi w języku polskim. Statyw: statyw fotograficzny z głowicą kulkową – składany, waga do 5 kg, zakres roboczych wysokości: 80-180 cm, udźwig do 8 kg, wózek na kółkach do statywu, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°). |
| 11. | Kamera cyfrowa, statyw z głowicą wideo | kamera cyfrowa Full HD z mikrofonem zewnętrznym, nośniki danych - karty pamięci Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, matryca CMOS min. 16 megapikseli, możliwość doboru obiektywu z mocowaniem E, nagrywanie filmu Full HD 1920 x 1080 (w formacie AVCHD), panoramiczny ekran LCD o przekątnej 3 cale, elektroniczny wizjer o dużej rozdzielczości, mikrofon stereofoniczny, gniazdo zewnętrznego mikrofonu, zoom optyczny min.10x, instrukcja obsługi w języku polskim. Statyw: statyw fotograficzny z głowicą kulkową – składany, waga do 5 kg, zakres roboczych wysokości: 80-180 cm, udźwig do 8 kg, wózek na kółkach do statywu, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°). |
| 12. | Stół z dużym blatem do przygotowania prac graficznych do ekspozycji | stół o powierzchni roboczej min. (szer. x gł. x wys.) 1600 x 700 x 900 mm, blat wykonany z materiału łatwego w utrzymaniu czystości np. laminatu, konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, przestrzeń pod blatem może być wypełniona szafkami jednodrzwiowymi z zachowaniem po środku przestrzeni do pracy w pozycji siedzącej. |
| 13. | Zestaw lamp światła ciągłego i błyskowego na statywach | Lampy światła ciągłego 3 szt.: lampy fluorescencyjne o temperaturze barwowej 5400 K lub 3000 K o niskiej emisji ciepła, wyposażone w czarne i/lub srebrne wrota, statywy do lamp, instrukcję obsługi w języku polskim. Zestaw 3 lamp do oświetlenia błyskowego lampa 1/lampa 2/lampa 3 - energia błysku: 250 J/500 J/500J, temperatura barwowa: 5500 K, statywy do lamp, plastry miodu, softboksy, wrota, czasza, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 14. | Reporterska lampa błyskowa dedykowana | Współpraca z cyfrową lustrzanką: liczba przewodnia min. 50, czułość filmu/matrycy CCD: ISO 6 – 6400, zoom dostosowujący pozycję głowicy do wielkości obrazu (dostosowanie pola błysku do wielkości detektora rejestrowanego obrazu: matryca CCD, matryca pełnoklatkowa, APS-C, APS-H), obrotowa głowica z dyfuzorem i zbliżeniem, regulacja głowicy: w poziomie i w pionie, przekazywanie do aparatu informacji o temperaturze barwowej światła błysku, funkcje programowalne przez użytkownika, blokada siły błysku, bracketing błysku, synchronizacja na określoną kurtynę migawki, wspomaganie AF, w zestawie: futerał na lampę, akcesoria pozwalające na sterowanie wieloma lampami, uchwyt, transmiter, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 15. | Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej | Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 16. | Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej | Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 17. | Program do tworzenia prezentacji | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 18. | Przeglądarki plików graficznych | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 19. | Program do archiwizacji plików | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 20. | Pakiet programów biurowych | Pakiet kompatybilnego oprogramowania biurowego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 21. | Oprogramowanie do tworzenia animacji | Oprogramowanie do tworzenia animacji. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji pudełkowej do celów edukacyjnych. |
| 22. | Nośniki pamięci | pamięć przenośna np. USB min. 16 GB lub dysk przenośny, min. 500 GB. |
| Pracownia plastyczna |
| 1. | Komputer z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem: typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna, liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna, zestaw głośników komputerowych, instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Monitor LCD: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 21.5 cala, rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px, głębia koloru: min.16,7 mln barw, kąt widzenia V/H: min. 160°, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy, Oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki) |
| 2. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024 ppi 768 ppi, jasność min. 2200 ANSI lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h w trybie normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 3. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Wizualizer | Wizualizer sensor min. 1/3", efektywna liczba pikseli min. 2 mln., efektywna rozdzielczość min. HD (1280 x 720), SXGA (1280 x 1024), częstotliwość odświeżania 30 FPS, zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy min. 6x, obszar skanowania min. 400 x 300 mm, fokus: automatyczny, typ głowicy: uchylna, podświetlany pulpit 210 mm x 297 mm, oświetlenie zewnętrzne 2x, wyjście: video, zasilacz: wbudowany, akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi, kabel zasilający, oprogramowanie, pilot, przewód audio, composite, USB i VGA, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Stolik z podnoszonym blatem z regulowanym kątem nachylenia | Stolik z regulowanym kątem nachylenia blatu rozmiary blatu: głębokość min. 70 cm, długość min. 100 cm |
| 6. | Sztaluga malarska | Sztaluga studyjna, drewniana (z drewna bukowego) na trójnogu z możliwością regulacji wysokości ustawienia oraz wielkości eksponowanego rysunku/obrazu. wysokość sztalugi: min. ok. 130 cm, max. ok. 240 cm. |