Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu fototechnik

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Grażyna Dobrzyńska-Klepacz, Rafał Michałowski, Łukasz Wójcik;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Marcin Liberski – P.H.U. ARTE FOTO; Avalon Studio; Foto-Kurzeja; Foto Studio,

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Fototechnik |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 343104 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Rejestracja i obróbka obrazu | K2. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, | efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.l) | efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.l) |
|  | efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.20. | efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.25. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia do rejestracji obrazu Ciemnia fotograficzna Pracownia obróbki obrazu Pracownia plastyczna | Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia komputerowych technik multimedialnych |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Rejestracja i obróbka obrazu

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia do rejestracji obrazu

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół dla nauczyciela ze stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,

- stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia powinna posiadać odpowiednią przestrzeń, w której będzie możliwe przygotowanie i fotografowanie osób, oraz przedmiotów w różnych planach fotograficznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji zaciemnienia (np. żaluzje),

- oświetlenie sztuczne ogólne (preferowane oświetlenie lampami z oprawami rastrowymi – dającymi światło rozproszone),

- oświetlenie punktowe,

- pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych oraz lamp,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany pomalowane na neutralny, jasny kolor, pozwalający na wyświetlanie projektów,

- drzwi szerokie, pełne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla sześciu uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- aparaty fotograficzne cyfrowe i analogowe z wymienną optyką, analogowy aparat małoobrazkowy z wymienną optyką, aparat średnioformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową, aparat wielkoformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową,

- zestaw obiektywów o różnej odległości ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy dla każdego rodzaju i formatu aparatu,

- mieszki i pierścienie pośrednie,

- zestaw filtrów zdjęciowych,

- statyw trójnożny do aparatu z głowicą mocującą,

- statyw kolumnowy,

- lampy światła ciągłego – 4 szt.,

- studyjne lampy błyskowe o regulowanej mocy błysku – 4 szt.,

- reporterska lampa błyskowa,

- statywy oświetleniowe – 10 szt.,

- rozpraszacze światła różnych wielkości (softboxy) – 4 szt.,

- ekrany rozpraszające,

- płaszczyzny odbijające,

- namioty lub komory bezcieniowe,

- zestaw filtrów oświetleniowych,

- namiot świetlny – 1szt.,

- zestaw reflektorów – 7 szt.,

- wentylator studyjny,

- zestaw teł podwieszanych (4 tła: szary, czarny, biały, barwny),

- stoły bezcieniowe,

- stoliki reprodukcyjne – 2 szt.,

- wyzwalacze radiowe lamp – 3 szt.,

- wzorniki,

- szare karty,

- torba reporterska – 1szt.,

- wężyk spustowy – 1szt.,

- komplet pierścieni pośrednich, mieszki dla każdego formatu aparatu,

- przedłużacz elektryczny – 2szt.,

- stół do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

- podświetlarka do negatywów i slajdów,

- blat do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

- odtwarzacz DVD, Blu-Ray,

- biblioteczka z literaturą fachową, czasopismami, katalogami,

- zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- światłomierz do pomiaru światła błyskowego i ciągłego,

- miernik temperatury barwowej.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- konstrukcje aparatów fotograficznych,

- modele obiektywów fotograficznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- negatywowe materiały halogenosrebrowe czarno-białe i barwne różnego formatu (błony płaskie, małoobrazkowe, średnioformatowe) o różnej światłoczułości,

- odwracalne materiały halogenosrebrowe barwne,

- cyfrowe nośniki informacji (płyty DVD, CD, pendrive), zewnętrzne dyski do archiwizacji danych,

- papier do ksero i papiery fotograficzne do drukowania obrazów,

- tusze, tonery do drukarek,

- zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu,

- skaner do materiałów transparentnych i materiałów refleksyjnych,

- drukarka fotograficzna,

- kopiarka.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego i oświetleniowego,

- Polskie Normy, regulaminy obsługi sprzętu fotograficznego,

- katalogi sprzętu fotograficznego, oświetleniowego i pomocniczego,

- tablice tematyczne.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

- Ciemnia fotograficzna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia, usytuowana w budynku, na jednej kondygnacji w pobliżu sali dydaktycznej i pracowni do rejestracji obrazu, zorganizowana w dwóch pomieszczeniach ciemnym i widnym.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie całkowicie zaciemnione posiada wydzieloną strefę suchą na stanowiska z powiększalnikami oraz mokrą do prowadzenie ręcznej i zautomatyzowanej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych, ściany w neutralnym kolorze, oświetlenie ciemniowe ochronne, podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej, drzwi do pomieszczenia pełne, wyposażone w śluzę świetlną,

- pomieszczenie widne z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia okien, oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym, ściany w neutralnym kolorze,

- powierzchnie stołów łatwo zmywalne, wykończone laminatem lub innym tworzywem sztucznym,

- podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej,

- drzwi pełne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym białym i ciemniowym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- instalacja wodno-kanalizacyjna z ciepłą i zimną wodą,

- wentylacja nawiewno-wywiewna.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stanowisko z powiększalnikiem z głowicą filtracyjną, zestawem obiektywów o trzech różnych ogniskowych, zegarem wyłącznikowym i maskownicą,

- lampy ciemniowe z filtrami do obróbki materiałów czarno-białych i barwnych,

- zestaw filtrów do kopiowania na materiałach wielogradacyjnych,

- kopiarka stykowa (jedna dla czterech uczniów),

- koreks,

- stół mokry z kuwetami i szczypcami fotograficznymi do ręcznej obróbki chemicznej,

- menzurki o różnej pojemności,

- wieszaki do suszenia filmów,

- mieszadła laboratoryjne,

- pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach od 0,5 do 5 litrów,

- szkło laboratoryjne (w tym naczynia miarowe),

- pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach,

- densytometr transmisyjno-refleksyjny (jeden dla sześciu uczniów);

- lampy ciemniowe,

- zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD,

- tablice tematyczne,

- zegar ciemniowy,

- sensytometr,

- suszarka do suszenia zdjęć,

- obcinarka,

- podświetlarka,

- procesor do obróbki materiałów fotograficznych,

- suszarka do negatywów,

- stół z dużym blatem do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometr fotograficzny,

- pehametr,

- waga laboratoryjna,

- zestaw odważników od 0,1 do 500 g;

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- schematy procesu kopiowania,

- schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych,

- receptury roztworów chemicznych,

- tablice chemiczne,

- receptury roztworów chemicznych,

- schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- papiery fotograficzne czarno-białe stałogradacyjne i wielogradacyjne,

- papiery fotograficzne barwne,

- zestawy roztworów do obróbki chemicznej negatywowej, pozytywowej i odwracalnej materiałów światłoczułych czarno-białych i barwnych,

- chemikalia do sporządzania roztworów chemicznych,

- zestaw do retuszu zdjęć czarno-białych i barwnych,

- zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć;

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacja, instrukcje obsługi sprzętu do kopiowania, obróbki chemicznej, sprzętu pomocniczego i oświetlenia ciemniowego,

- normy, regulaminy, procedury, przepisy prawne z zakresu fotografii,

- katalogi urządzeń do kopiowania i sprzętu pomocniczego oraz oświetlenia ciemniowego,

- receptury roztworów chemicznych,

- czasopisma branżowe z zakresu fotografii;

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- fartuchy i rękawice ochronne lateksowe,

- rękawice bawełniane,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik na odpady, zmiotka, szufelka),

- pojemniki na zużyte roztwory chemiczne przeznaczone do utylizacji.

- Pracownia obróbki obrazu

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z głośnikami z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażone w odtwarzacz nośników multimedialnych współpracujące z urządzeniami peryferyjnym,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- komputer z drukarką wielkoformatową,

- drukarka atramentowa pracująca w sieci lokalnej, zapewniająca fotograficzną jakość wydruku,

- stoliki komputerowe uczniowskie z krzesłami (posiadające pełny zakres regulacji),

- stół dla nauczyciela,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pomieszczenie usytuowane w budynku w pobliżu studia fotograficznego.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia,

- oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym,

- pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych i sprzętu usytuowanego na stanowiskach,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany w jasnym, neutralnym kolorze,

- wydzielone pomieszczenia na serwerownię oraz przygotowanie wydruków do prezentacji,

- drzwi szerokie.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- komputer do cyfrowej obróbki obrazu z podłączeniem do sieci lokalnej z dostępem do Internetu składający się z jednostki centralnej, monitora graficznego, klawiatury, myszki optycznej, słuchawek i tabletu graficznego,

- przedłużacze elektryczne,

- skaner do oryginałów transparentnych,

- skanery do oryginałów nieprzezroczystych (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

- aparat cyfrowy ze statywem,

- kamera cyfrowa,

- statyw z głowicą wideo,

- stół dla nauczyciela,

- szafa pancerna do przechowywania sprzętu,

- regały i szafy do przechowywania,

- stół z dużym blatem do przygotowania prac graficznych do ekspozycji,

- miejsce do prezentacji prac graficznych z systemem wystawienniczym,

- zestaw lamp światła ciągłego i błyskowego na statywach,

- reporterska lampa błyskowa dedykowana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych

- kolorymetr,

- kalibrator.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablice z modelami i przestrzeniami barw,

- przykłady grafik komputerowych,

- przykłady projektów graficznych,

- tablice z krojami pism,

- przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- papiery fotograficzne do wydruku o różnych formatach, gramaturze, rodzajach powierzchni i podłoża,

- papiery zwykłe do drukarek,

- tusze i tonery do drukarek,

- nośniki pamięci: karty pamięci, zewnętrzne dyski twarde, płyty CD, DVD, Blu-Ray,

- noże/skalpele oraz maty do cięcia, passe-partout i ramy wystawiennicze.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer połączony w sieć z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni lub komputer przenośny z oprogramowaniem i z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego oraz profesjonalne programy komputerowe: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, program do tworzenia prezentacji, przeglądarki plików graficznych, program do archiwizacji plików, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do tworzenia animacji, oprogramowanie antywirusowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego,

- regulamin pracowni komputerowych technik multimedialnych,

- literatura zawodowa – przewodniki po programach graficznych,

- czasopisma zawodowe,

- materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne, instrukcje obsługi urządzeń,

- biblioteczka na literaturę fachową,

- instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni,

- przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- rękawice bawełniane,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

- Pracownia plastyczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z nagłośnieniem, dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażone w wizualizer i odtwarzacz nośników multimedialnych,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- stół dla nauczyciela.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia powinna się znajdować w budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia pozwalająca na zorganizowanie stanowisk uczniowskich przy stolikach i przy sztalugach oraz miejsca do prezentacji prac plastycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością zaciemnienia okien,

- oświetlenie sztuczne, ogólne światłem rozproszonym,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany w jasnym, neutralnym kolorze.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe,

- instalacja wodno-kanalizacyjna z ciepłą i zimną wodą.

- Opis poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stolik z podnoszonym blatem z regulowanym kątem nachylenia,

- podkłady do papieru rysunkowego,

- zestaw przyborów rysunkowych i malarskich,

- sztaluga malarska,

- stoliki uczniowskie z podnoszonym blatem i kompletem krzeseł,

- stół z dużym blatem do przygotowania prac do ekspozycji, miejsce do prezentacji prac plastycznych.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i plansze figur płaskich, brył oraz przedmiotów i materiałów dekoracyjnych do tworzenia kompozycji.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały i przybory plastyczne oraz akcesoria pomocnicze (palety malarskie, maty do cięcia, zestawy pędzli malarskich i szpachelek, noże/skalpele oraz maty do cięcia, ostrzałki, teczki rysunkowe, plansze i ramy wystawiennicze, passe-partout),

- nośniki informacji.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z nagłośnieniem i dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji,

- odtwarzacz nośników multimedialnych,

- skaner do skanowania materiałów refleksyjnych,

- przedłużacze elektryczne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- albumy, katalogi, prospekty, plansze, modele,

- reprodukcje malarskie i fotograficzne,

- przezrocza,

- materiały multimedialne,

- Normy Polskie, ISO,

- regulaminy,

- biblioteczka na literaturę fachową,

- przepisy dotyczące praw autorskich.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- umywalka do mycia rąk,

- zlewozmywak do mycia przyborów malarskich,

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik na odpady, zmiotka, szufelka).

Kwalifikacja K2. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia komputerowych technik multimedialnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z głośnikami, dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażony w odtwarzacz nośników multimedialnych współpracujący z urządzeniami peryferyjnymi,

- stoliki komputerowe uczniowskie z krzesłami (posiadające pełny zakres regulacji),

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- ekran projekcyjny,

- projektor multimedialny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pomieszczenie usytuowane w budynku w pobliżu studia fotograficznego.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji zaciemnienia (np. żaluzje),

- oświetlenie sztuczne ogólne (preferowane oświetlenie lampami z oprawami rastrowymi – dającymi światło rozproszone),

- oświetlenie punktowe,

- pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych,

- podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

- ściany pomalowane na neutralny, jasny kolor, pozwalający na wyświetlanie projektów,

- wydzielona część na studio nagrań,

- drzwi szerokie, pełne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe,

- łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przedłużacze elektryczne,

- aparaty cyfrowe ze statywem (jeden dla piętnastu uczniów),

- tablety graficzne (jeden dla czterech uczniów),

- zestaw lamp światła ciągłego,

- aparaty cyfrowe: lustrzanki małoobrazkowe z wymiennymi obiektywami rejestrujące wideo Full HD,

- statyw z głowicą wideo,

- lampa błyskowa,

- kamera wideo Full HD,

- mikrofony kierunkowe i pojemnościowe,

- cyfrowy rejestrator audio.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów;

- tablice i schematy budowy i zasady działania sprzętu komputerowego,

- przykłady grafik komputerowych,

- przykłady projektów graficznych i typograficznych,

- tablice z krojami pism,

- przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

- papiery zwykłe i fotograficzne do drukarek,

- tusze do drukarek, tonery,

- płyty CD, DVD, Blu-Ray, pendrive, zewnętrzne dyski do archiwizacji danych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowiska komputerowe do technik multimedialnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z podłączeniem do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z pakietem programów biurowych oraz oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia animacji, narzędziami do projektowania i tworzenia stron www oraz dostępem do usług hostingowych,

- kamera internetowa,

- zestaw multimedialny: słuchawki + głośniki,

- nośniki pamięci,

- tablety graficzne (jeden dla czterech uczniów),

- sieciowa postscriptowa drukarka laserowa (jedna dla piętnastu uczniów),

- skanery płaskie (jeden dla czterech uczniów),

- komputer połączony w sieć z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni, lub urządzenie komputerowe przenośne (laptop) z oprogramowaniem jak wyżej, z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego (jak wyżej) profesjonalne programy komputerowe: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, program do tworzenia stron internetowych, program do tworzenia prezentacji, przeglądarki plików graficznych, program do archiwizacji plików, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do tworzenia animacji, oprogramowanie antywirusowe, przeglądarki plików graficznych, program do montażu video i dźwięku.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi sprzętu, regulamin pracowni komputerowych technik multimedialnych,

- literatura zawodowa – przewodniki po programach graficznych,

- czasopisma zawodowe z zakresu multimediów graficznych,

- instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni,

- przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni;

- materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne, instrukcje obsługi urządzeń,

- biblioteczka z literaturą – literatura przedmiotowa, albumy, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnice przeciwpożarowe,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Fototechnik |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 343104 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| Pracownia komunikacji w języku obcym |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |
|  |  | monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |
|  |  | system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |
|  |  | pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |
|  |  | program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |
|  |  | funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |
|  |  | druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |
|  |  | skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024x768, |
|  |  | jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), |
|  |  | kontrast min. 4000:1, |
|  |  | format obrazu (standard) 4:3, |
|  |  | żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, |
|  |  | porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, |
|  |  | wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), |
|  |  | torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, |
|  |  | wskaźnik laserowy, pilot, |
|  |  | technologia – LCD, |
|  |  | wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | technologia: LCD, przekątna ekranu: min 47" Full HD, format obrazu: 16:9, rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, odświeżanie obrazu: 200 (Hz), kontrast: 80000:1 (dynamiczny), 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| Pracownia do rejestracji obrazu |
| 1. | Lustrzanka cyfrowa | lustrzanka pełnoklatkowa (min. 16 megapikseli), matryca CCD/CMOS/X3, obiektywy zmiennoogniskowe, migawka 1/8000 s – 30 s, zdjęcia seryjne min. 3klatki/s, min. 5-polowy system ustawiania ostrości, formaty zapisu: RAW, JPEG i TIFF. w wyposażeniu karta pamięci min. 8 GB, torba fotograficzna mogąca pomieścić aparat i obiektywy, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 2. | Obiektywy do aparatów małoobrazkowych | 16-35 mm, |
|  |  | 24-70 mm, |
|  |  | 70-200 mm, |
|  |  | 35 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm |
| 3. | Aparat małoobrazkowy analogowy | Analogowa lustrzanka małoobrazkowa tryby ustawiania ekspozycji: inteligentna automatyka programowa z shiftem (P), priorytet czasu (Tv), priorytet przysłony (Av), priorytet głębi ostrości (A-DEP), manualny (M), różne rodzaje pomiaru światła w tym: matrycowy. centralny, punktowy, wielopunktowy, centralnie ważony uśredniony, migawka: 1/8000 s – 30 s (ze skokiem 1/3EV) oraz czas B, korekcja ekspozycji: od -3 EV do +3 EV ze skokiem 1/3 EV, różne tryby ustawienia ostrości w tym: One-Shot AF, Predictive AI Servo (dobiegaczka), Auto AI Focus (automatyczny wybór trybu AF), manualny, zdjęcia seryjne min. 7 kl./s, możliwość wielokrotnej ekspozycji, czas synchronizacji do 1/200 s, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 4. | Aparat analogowy średnioformatowy z przystawką cyfrową i zestawem obiektywów | Analogowa lustrzanka średnioformatowa kaseta na filmy zwojowe, dodatkowa tylna ścianka z cyfrową przystawką o rozdzielczości min 16 MPx, w wyposażeniu wymienne obiektywy o ogniskowych: 50 mm, 80 mm i 180 mm, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Aparat analogowy wielkoformatowy z przystawką cyfrową i zestawem obiektywów | Aparat fotograficzny wielkoformatowy w wyposażeniu wymienne obiektywy o ogniskowych: 135 i 300 mm, przystawka skanująca z przystawką o rozdzielczości min. 20 MPx, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Czytnik kart pamięci | obsługujący karty: SD, CF, XD, standard transferu min. USB 3.0 |
| 7. | Karty pamięci | karty pamięci o pojemności min. 16 GB, współpracujące z cyfrowymi aparatami fotograficznymi. |
| 8. | Statyw z głowicą | Statyw z głowicą kulkową: tripod, składany, zakres roboczych wysokości: 60-145 cm, udźwig do 8 kg, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°), pokrowiec. |
| 9. | Statyw kolumnowy | Statyw kolumnowy do aparatów wielkoformatowych: wysokość min. 200 cm, maksymalne obciążenie min. 9 kg, długość poziomego ramienia ok.100 cm, średnica poziomego ramienia min. 5,5 cm, średnica kolumny min 9 cm. |
| 10. | Stół bezcieniowy | wymiary: 100x200 cm, maksymalna wysokość stołu (tylna płaszczyzna pod kątem 90 stopni): 160 cm, grubość plexi: 3 mm, regulowany pochył tylnej płaszczyzny, lekka aluminiowa konstrukcja, wytrzymały stelaż, szybki i prosty montaż, dołączona instrukcja w języku polskim. |
| 11. | Stolik reprodukcyjny | statyw kolumnowy z podświetlanym blatem i ramieniem mocującym aparat fotograficzny, oświetlenie boczne z uchwytami do mocowania dwóch lamp z żarówkami o mocy min. 36 W, regulowany kąt nachylenia oświetlenia bocznego, wysokość kolumny min. 80 cm. |
| 12. | Lampy błyskowe z rozpraszaczami (zestaw - 4 szt.) | min. 500 Ws mocy z możliwością regulacji mocy błysku, Softbox 70 x 70; Softbox 70 x 100; Softbox 70 x 120; Octa Softbox o średnicy 170 cm; Strip Softbox 200 x 60; Beauty Dish 70 cm + plaster miodu + dyfuzor + wrota + barwne filtry oświetleniowe, blendy x 3, największa 5w1 (czarna, dyfuzor, biała, złota, srebrna) 180 cm x 120 cm, parasolki klasyczne i parasolko-softboxy, 90 cm i 110 cm, wyzwalacze radiowe do lamp, min. 8 kanałowy (zestaw składający się z nadajnika i odbiornika, zasięg 200 metrów oraz funkcję "Fire All" wyzwalającą wszystkie odbiorniki). |
| 13. | Statywy oświetleniowe | żuraw oświetleniowy z przeciwwagą, max obciążenie 20 kg |
| 14. | Lampy światła ciągłego z rozpraszaczami na statywach (zestaw) | Lampy światła ciągłego 3 szt.: lampy fluorescencyjne o temperaturze barwowej 5400 K lub 3000 K o niskiej emisji ciepła, wyposażone w czarne i/lub srebrne wrota, statywy do lamp, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 15. | Wentylator studyjny | wentylator studyjny, 200 W, 60 cm średnicy |
| 16. | Reporterska lampa błyskowa dedykowana | Współpraca z cyfrową lustrzanką: liczba przewodnia min 50, czułość filmu/matrycy CCD: ISO 6 – 6400, zoom dostosowujący pozycję głowicy do wielkości obrazu (dostosowanie pola błysku do wielkości detektora rejestrowanego obrazu: matryca CCD, matryca pełnoklatkowa, APS-C, APS-H), obrotowa głowica z dyfuzorem i zbliżeniem, regulacja głowicy: w poziomie i w pionie, przekazywanie do aparatu informacji o temperaturze barwowej światła błysku, funkcje programowalne przez użytkownika, blokada siły błysku, bracketing błysku, synchronizacja na określoną kurtynę migawki, wspomaganie AF, w zestawie: futerał na lampę, akcesoria pozwalające na sterowanie wieloma lampami, uchwyt, transmiter, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 17. | Światłomierz do światła ciągłego i błyskowego | pomiar światła padającego oraz odbitego od obiektu przy różnych kątach pomiaru, ruchoma głowica pomiarowa, futerał na światłomierz. |
| 18. | Miernik temperatury barwowej | wbudowany wyzwalacz radiowy, podświetlany ekran LCD, pamięć pomiarów, pomiar temperatury barwowej światła zastanego i błyskowego, zakres pomiaru temperatury światła: 2300 do 20000 K, pomiar światła zastanego i błyskowego. |
| 19. | Tło fotograficzne | system zawieszenia teł ze zdalnie sterowanym rozwijaniem elektrycznym, min. 4 tła: czarne, szare, białe, kolorowe), montaż, ścienny lub sufitowy, zdalne rozwijanie teł. |
| 20. | Komputer z monitorem | komputer: procesor wielordzeniowy minimum 2,5 GHz, nagrywarka Blu-Ray, pamięć RAM minimum 8 GB, wydajna karta graficzna obsługująca przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i minimum 1 GB pamięci, min 2 TB pamięci stałej, monitor o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, klawiatura, mysz optyczna, głośniki, oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej. |
| 21. | Skaner fotograficzny do oryginałów nieprzezroczystych i transparentnych | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych /refleksyjnych: rozdzielczość optyczna pionowa: min. 600 dpi; rozdzielczość optyczna w poziomie: min. 300 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 3,8D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, maks. długość/szerokość skanowania: A4/ [216 x 296 mm], interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Skaner do oryginałów transparentnych: rozdzielczość optyczna pionowa: 9600 dpi; rozdzielczość optyczna w poziomie: 4800 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 4,0D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, typy filmów - slajdy i negatywy: 35 mm (do 24 klatek), APS (IX 240) do formatu 6x9 cali, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 22. | Drukarka fotograficzna A3 | drukarka atramentowa z zewnętrznym systemem stałego zasilania w tusze, min. 6 składowych chromatycznych z systemem stałego zasilania w atrament, rozdzielczość wydruku min. 5700x1400 dpi, możliwość wydruku bez marginesów, nadruki na płytach CD i DVD, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 23. | Tablet graficzny | tablet przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych z piórem, końcówki piórka i podstawka do pióra, płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami, kabel USB, minimalne wymiary tabletu: 370 x 250 mm, rozdzielczość min. 5080 dpi, dokładność 0,25 mm, ilość poziomów nacisku min. 2048, interfejs USB (opcjonalna praca bezprzewodowa), przyciski funkcyjne min. 8, systemy operacyjne: Windows, Mac OS, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Ciemnia fotograficzna |
| 1. | Stanowisko komputerowe z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem: komputer: procesor wielordzeniowy minimum 2,5 GHz, nagrywarka Blu-Ray, pamięć RAM minimum 8 GB, wydajna karta graficzna obsługująca przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i minimum 1 GB pamięci, min 2 TB pamięci stałej monitor o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, klawiatura, mysz optyczna, głośniki, oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej. |
| 2. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min 1024x768, jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD. |
| 3. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min 180 cm, wysokość: min 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręcznie lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Stół z dużym blatem do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć | stół o powierzchni roboczej min. (szer. x gł. x wys.) 1600 x 700 x 900 mm, blat wykonany z materiału łatwego w utrzymaniu czystości np. laminatu, konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z zachowaniem po środku przestrzeni do pracy w pozycji siedzącej. |
| 5. | Densytometr do pomiaru w świetle odbitym i przechodzącym | refleksyjno-transmisyjny (do światła odbitego i przechodzącego), optyka: ANSI PH 2.17, wyświetlacz: LED, cyfry 7- segmentowe, pole pomiarowe: koło o średnicy 3 mm, charakterystyka filtrów: światło odbite: Status T; światło przechodzące: Status M; światło odbite: Ortochromatyczny; światło przechodzące: Visual, zakres pomiaru: odbicie światła: 0 ÷ min 2,5D, przechodzenie światła: 0÷min. 3,8D, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Obcinarka do zdjęć | minimalny format cięcia A3, aluminiowa deska do cięcia z oznaczonymi formatami cięcia, przezroczysta linijka mierząca, możliwość cięcia pod kątem 15/30/45 stopni, grubość cięcia: 5 kartek ok. 0,5 mm. |
| 7. | Podświetlarka do zdjęć | min. format A4, zasilanie 230 V. |
| 8. | Powiększalnik z głowicą filtracyjną i zestawem obiektywów, Zegar powiększalnikowy, maskownica | Powiększalnik na format filmu min. 6x6 cm, z głowicą barwną do kopiowania obrazów na papierach stało- i wielogradacynych, umożliwiający wykonywanie odbitek z barwnych negatywów, w zestawie: transformator zasilający żarówkę, żarówka z lustrem, zestaw 3 obiektywów powiększalnikowych z pierścieniem do ciągłej lub skokowej zmiany przesłony o parametrach: 2,8/50 mm; 4,5/80 mm; 4,5/105 mm, instrukcja obsługi w języku polskim. Elektroniczny zegar powiększalnikowy: zakres czasów naświetlania od 0 do 99 s, z dokładnością: ± 0,1s dla czasów naświetlania 0÷9,9 s; ±1,0 s dla czasów naświetlania 10 ÷ 99 s, instrukcja obsługi w języku polskim. Maskownica o formacie min. 24x30 cm: blaszana podstawa i rama, biała wyraźna skala w centymetrach i calach, łapki przytrzymujące papier przy opuszczonej ramie maskownicy, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 9. | Sensytometr | Sensytometr z cechowanym źródłem światła i akcesoriami: z możliwością regulacji temperatury barwowej światła poprzez regulację natężenia prądu zasilającego źródło światła, wyposażony w akcesoria: stopniowe modulatory oświetlenia o stałych 0,1; 0,15; 0,3 jednostki gęstości; filtry szare o różnej gęstości od 0,1÷ 0,3 D, filtry konwersyjne umożliwiające uzyskanie różnej temperatury barwowej światła naświetlającego ze szczególnym uwzględnieniem Tc =5500 K, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10. | Procesor do obróbki materiałów fotograficznych | Procesor do obróbki materiałów fotograficznych: negatywowych i odwracalnych (typ 135, 120 oraz błony cięte 4 x 5”) oraz papierów fotograficznych (do formatu 30x40 cm), w procesie czarno-białym i barwnym: negatywowym, pozytywowym i odwracalnym, instrukcja obsługi w języku polskim. Procesor rotacyjny, automatyzujący obróbkę chemiczną filmów i odbitek, posiadający wbudowany termostat, zapewniający automatyczne mieszanie. |
| 11. | Suszarka do negatywów, Wieszaki do suszenia filmów | Suszarka nawiewowa umożliwiająca suszenie filmów wiszących (układ pionowy). |
| 12. | Suszarka do suszenia zdjęć | Suszarka do odbitek fotograficznych na podłożu kartonowym i polietylenowym min. szerokość 25 cm. |
| Pracownia obróbki obrazu |
| 1. | Stanowisko komputerowe z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem (jednostka centralna z możliwością odtwarzania plików grafiki rastrowej, wektorowej i filmów). typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna, liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna, zestaw głośników komputerowych, instrukcja obsługi w języku polskim. Monitor LCD: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 21.5 cala, rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px, głębia koloru: min.16,7 mln barw, kąt widzenia V/H: min. 160°, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy. Oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki). |
| 2. | Komputer z drukarką wielkoformatową | typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna. |
|  |  | Monitor graficzny: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 24 cale, rozdzielczość min.: 1920 x 1200 px przy 60 Hz, ilość kolorów [Mld]: 1,074 (10 bitów na kolor), kąt widzenia: min. 178° poziomo/178° pionowo, rozmiar plamki: 0.270 mm, jasność: 360 cd/m², kontrast: 1000:1, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy, oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 3. | Komputer do cyfrowej obróbki obrazu | Komputer stacjonarny specyfikacja taka sama jak komputer z drukarką wielkoformatową. Monitor graficzny: specyfikacja taka sama jak komputer z drukarką wielkoformatową. Tablet graficzny przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych z piórem, końcówki piórka i podstawka do pióra, płyta z oprogramowaniem i sterownikami, kabel USB, minimalne wymiary tabletu: 370 x 250 mm, rozdzielczość min. 5080 dpi, dokładność 0,25 mm, ilość poziomów nacisku min. 2048, interfejs USB (opcjonalna praca bezprzewodowa), przyciski funkcyjne min. 8, systemy operacyjne: Windows, Mac OS, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 4. | Drukarka wielkoformatowa | Drukarka atramentowa wielkoformatowa: min. szerokość wydruku 24’’, tusze: zestaw min. 9 barwnych tuszy w tym min. 3 tusze czarne, rozdzielczość drukowania min. 2880 x 1440 DPI, papier do wydruku z roli lub w arkuszach, napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS, Windows, pamięć: drukarka min. 256 MB, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Drukarka atramentowa A3+ | Drukarka atramentowa z zewnętrznym systemem stałego zasilania w tusze: min. 6 składowych chromatycznych z systemem stałego zasilania zasilania w atrament, rozdzielczość wydruku min. 5700x1400 dpi, możliwość wydruku bez marginesów, nadruki na płytach CD i DVD, gwarancja min. 24 miesięcy, płyta z oprogramowaniem, przewód zasilający, w cenie urządzenia instalacja i kalibracja stacji graficznej do wydruku, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024x768 ppi, jasność min. 2200 ANSI lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h w trybie normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 7. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość min 180 cm, wysokość min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 8. | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych /refleksyjnych: rozdzielczość optyczna pionowa: min. 600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: min. 300 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 3,8D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, maks. długość/szerokość skanowania: A4/216 x 296 mm, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 9. | Skaner do oryginałów transparentnych | Skaner do oryginałów transparentnych: rozdzielczość optyczna pionowa: 9600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: 4800 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 4,0D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, typy filmów: slajdy i negatywy: 35 mm (do 24 klatek), APS (IX 240) do formatu 6x9 cali, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10. | Aparat cyfrowy za statywem | Lustrzanka cyfrowa pełnoklatkowa: rozdzielczość min. 16 MPx, matryca CCD/CMOS/X3, obiektywy zmiennoogniskowe w wyposażeniu: 18-70 mm, 50 mm, 70-200 mm, migawka 1/8000 s – 30 s, zdjęcia seryjne min. 3 klatki/s, min. 5-polowy system ustawiania ostrości, formaty zapisu: RAW, JPEG i TIFF, w wyposażeniu karta pamięci min. 8 GB, torba fotograficzna mogąca pomieścić aparat i obiektywy, instrukcja obsługi w języku polskim. Statyw: statyw fotograficzny z głowicą kulkową – składany, waga do 5 kg, zakres roboczych wysokości: 80-180 cm, udźwig do 8 kg, wózek na kółkach do statywu, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°). |
| 11. | Kamera cyfrowa, statyw z głowicą wideo | kamera cyfrowa Full HD z mikrofonem zewnętrznym, nośniki danych - karty pamięci Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, matryca CMOS min. 16 megapikseli, możliwość doboru obiektywu z mocowaniem E, nagrywanie filmu Full HD 1920 x 1080 (w formacie AVCHD), panoramiczny ekran LCD o przekątnej 3 cale, elektroniczny wizjer o dużej rozdzielczości, mikrofon stereofoniczny, gniazdo zewnętrznego mikrofonu, zoom optyczny min.10x, instrukcja obsługi w języku polskim. Statyw: statyw fotograficzny z głowicą kulkową – składany, waga do 5 kg, zakres roboczych wysokości: 80-180 cm, udźwig do 8 kg, wózek na kółkach do statywu, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°). |
| 12. | Stół z dużym blatem do przygotowania prac graficznych do ekspozycji | stół o powierzchni roboczej min. (szer. x gł. x wys.) 1600 x 700 x 900 mm, blat wykonany z materiału łatwego w utrzymaniu czystości np. laminatu, konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, przestrzeń pod blatem może być wypełniona szafkami jednodrzwiowymi z zachowaniem po środku przestrzeni do pracy w pozycji siedzącej. |
| 13. | Zestaw lamp światła ciągłego i błyskowego na statywach | Lampy światła ciągłego 3 szt.: lampy fluorescencyjne o temperaturze barwowej 5400 K lub 3000 K o niskiej emisji ciepła, wyposażone w czarne i/lub srebrne wrota, statywy do lamp, instrukcję obsługi w języku polskim. Zestaw 3 lamp do oświetlenia błyskowego lampa 1/lampa 2/lampa 3 - energia błysku: 250 J/500 J/500J, temperatura barwowa: 5500 K, statywy do lamp, plastry miodu, softboksy, wrota, czasza, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 14. | Reporterska lampa błyskowa dedykowana | Współpraca z cyfrową lustrzanką: liczba przewodnia min. 50, czułość filmu/matrycy CCD: ISO 6 – 6400, zoom dostosowujący pozycję głowicy do wielkości obrazu (dostosowanie pola błysku do wielkości detektora rejestrowanego obrazu: matryca CCD, matryca pełnoklatkowa, APS-C, APS-H), obrotowa głowica z dyfuzorem i zbliżeniem, regulacja głowicy: w poziomie i w pionie, przekazywanie do aparatu informacji o temperaturze barwowej światła błysku, funkcje programowalne przez użytkownika, blokada siły błysku, bracketing błysku, synchronizacja na określoną kurtynę migawki, wspomaganie AF, w zestawie: futerał na lampę, akcesoria pozwalające na sterowanie wieloma lampami, uchwyt, transmiter, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 15. | Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej | Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 16. | Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej | Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 17. | Program do tworzenia prezentacji | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 18. | Przeglądarki plików graficznych | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 19. | Program do archiwizacji plików | Pakiet kompatybilnego oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 20. | Pakiet programów biurowych | Pakiet kompatybilnego oprogramowania biurowego w wersji do celów edukacyjnych. |
| 21. | Oprogramowanie do tworzenia animacji | Oprogramowanie do tworzenia animacji. Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego w wersji pudełkowej do celów edukacyjnych. |
| 22. | Nośniki pamięci | pamięć przenośna np. USB min. 16 GB lub dysk przenośny, min. 500 GB. |
| Pracownia plastyczna |
| 1. | Komputer z nagłośnieniem i dostępem do Internetu | Komputer stacjonarny z monitorem: typ - komputer stacjonarny, procesor - min. 3 MB cache, płyta główna, liczba kanałów SATA: 4 szt., port USB 2.0 – 4 szt., PCI – 2 szt., pamięć RAM – min. 8 GB, karta grafiki – zintegrowana, karta sieciowa - zintegrowana, Ethernet obsługująca przepustowość: 10/100/1000 ze złączem RJ 45, dysk twardy min. 2 TB, napęd optyczny - nagrywarka DVD/Blu-Ray, zasilacz - uniwersalny 220 – 240 V, klawiatura – ergonomiczna, mysz – optyczna, zestaw głośników komputerowych, instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Monitor LCD: format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 21.5 cala, rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px, głębia koloru: min.16,7 mln barw, kąt widzenia V/H: min. 160°, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy, Oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki). |
| 2. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024 ppi 768 ppi, jasność min. 2200 ANSI lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h w trybie normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 3. | Ekran projekcyjny | rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Wizualizer | Wizualizer sensor min. 1/3", efektywna liczba pikseli min. 2 mln., efektywna rozdzielczość min. HD (1280 x 720), SXGA (1280 x 1024), częstotliwość odświeżania 30 FPS, zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy min. 6x, obszar skanowania min. 400 x 300 mm, fokus: automatyczny, typ głowicy: uchylna, podświetlany pulpit 210 mm x 297 mm, oświetlenie zewnętrzne 2x, wyjście: video, zasilacz: wbudowany, akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi, kabel zasilający, oprogramowanie, pilot, przewód audio, composite, USB i VGA, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 5. | Stolik z podnoszonym blatem z regulowanym kątem nachylenia | Stolik z regulowanym kątem nachylenia blatu rozmiary blatu: głębokość min. 70 cm, długość min. 100 cm |
| 6. | Sztaluga malarska | Sztaluga studyjna, drewniana (z drewna bukowego) na trójnogu z możliwością regulacji wysokości ustawienia oraz wielkości eksponowanego rysunku/obrazu. wysokość sztalugi: min. ok. 130 cm, max. ok. 240 cm. |
| Pracownia komputerowych technik multimedialnych |
| 1. | Komputer z monitorem i tabletem graficznym | Komputer stacjonarny procesor wielordzeniowy minimum 2,5 GHz, nagrywarka Blu-Ray, pamięć RAM minimum 8 GB, wydajna karta graficzna obsługująca przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i minimum 1 GB pamięci, klawiatura, mysz optyczna, w zestawie głośniki zewnętrzne, instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Monitor graficzny format ekranu: 16:9 lub 16:10, przekątna ekranu: min. 24 cale, rozdzielczość min.: 1920 x 1080 px przy 60 Hz, ilość kolorów [Mld]: 1,074 (10 bitów na kolor), kąt widzenia: min. 178° poziomo/178° pionowo, rozmiar plamki: 0.270 mm, jasność: 360 cd/m², kontrast: 1000:1, kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny, kabel zasilający do monitora – standard krajowy, oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki), instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Tablet graficzny przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych z piórem końcówki piórka i podstawka do pióra, płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami, kabel USB, minimalne wymiary tabletu: 370 x 250 mm, rozdzielczość min. 5080 dpi, dokładność 0,25 mm, ilość poziomów nacisku min. 2048, interfejs USB (opcjonalna praca bezprzewodowa), przyciski funkcyjne min. 8, systemy operacyjne: Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 2. | Urządzenie wielofunkcyjne | podstawowe funkcje urządzenia: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, technologia wydruku: kolor, laserowa, druk dwustronny, maksymalny rozmiar nośnika: A3, minimalna rozdzielczość druku: mono: 600 x 600 dpi, kolor: 600 x 600 dpi, obsługiwane nośniki: papier zwykły, folia, kalka techniczna, papier o gramaturze do 200 g/m2, rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi, złącza zewnętrzne: karta sieciowa Ethernet, USB, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 3. | Projektor multimedialny | rozdzielczość optyczna min. 1024x768 ppi, jasność min. 2200 ANSI lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI lumenów), kontrast min. 4000:1, żywotność lampy min. 5000 h w trybie normalnej pracy, porty/złącza - wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, wskaźnik laserowy, pilot, technologia – LCD, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 4. | Ekran rozwijany biały | powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, obramowanie: czarne, dla zwiększenia kontrastu, sterowany elektrycznie, rozwijany, wysokość: od 135 do 300 cm, szerokość: od 150 do 300 cm, format: 4:3, 16:10, 16:9, mocowanie ścienne lub sufitowe. |
| 5. | Pamięć przenośna | pamięć przenośna np. USB min. 16 GB lub dysk przenośny, min. 500 GB |
| 6. | Oprogramowanie rastrowe | Pakiet kompatybilnego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego |
| 7. | Oprogramowanie wektorowe | Pakiet kompatybilnego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego |
| 8. | Oprogramowanie do edycji wideo | Pakiet kompatybilnego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego |
| 9. | Skaner do oryginałów nieprzezroczystych /refleksyjnych (jeden dla czterech uczniów) | Skaner do oryginałów refleksyjnych: rozdzielczość optyczna pionowa: min. 600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: min. 300 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 3,8D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, maks. długość/szerokość skanowania: A4/ [216 x 296mm], interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10. | Skaner do oryginałów na podłożu przezroczystym/ transparentnych | Skaner do oryginałów transparentnych: rozdzielczość optyczna pionowa: 9600 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie: 4800 dpi, rozdzielczość interpolowana: 12800 dpi, gęstość optyczna (Dmax): nie mniejsza niż 4,0D, wewnętrzna i zewnętrzna głębia koloru: 48 bitów, głębia szarości: 16 bitów, typy filmów: slajdy i negatywy: 35 mm (do 24 klatek), APS (IX 240) do formatu 6x9 cali, interfejs: USB 2.0; IEEE 1394 (FireWire), instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 11. | Aparat cyfrowy ze statywem | Lustrzanka cyfrowa pełnoklatkowa z możliwością rejestracji video Full HD: rozdzielczości min 16 MPx, matryca CCD/CMOS/X3, obiektywy zmiennoogniskowe w wyposażeniu: 18-70 mm i 70-300 mm, migawka 1/8000 s – 30 s, zdjęcia seryjne min. 3 klatki/s, min. 5-polowy system ustawiania ostrości, formaty zapisu: RAW, JPEG i TIFF, w wyposażeniu: karta pamięci min. 8 GB, torba fotograficzna mogąca pomieścić aparat i obiektywy, instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  |  | Statyw: statyw fotograficzny z głowicą kulkową - składany, waga do 5 kg, zakres roboczych wysokości: 80-180 cm, udźwig do 8 kg, wózek na kółkach do statywu, głowica (waga do 0,8 kg, udźwig do 7 kg, panorama 360°). |
| 12. | Kamera wideo | Full HD, nagrywanie MPEG-2 na dwie karty CF przy transmisji do 50 Mb/s (4:2:2), mała, lekka konstrukcja; wejścia XLR, obiektyw wideo HD ze zbliżeniem 10x, matryca 1/3 Full HD CMOS, tryb filmowania w podczerwieni, wyświetlacz LCD z matrycą punktową, wizjer elektroniczny z matrycą punktową, zmienna ilość klatek na sekundę, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 13. | Mikrofony kierunkowe i pojemnościowe | mikrofon dynamiczny z łagodną charakterystyką pasma średnich częstotliwości do doskonałej projekcji, bardzo szeroki zakres przenoszonych częstotliwości, bardzo wysoki poziom sygnału wyjściowego, kardioidalna charakterystyka minimalizująca zakłócenia tła i sprzężenia, antywstrząsowy system zawieszenia kapsuły, zintegrowane filtry przeciwwietrzny i pop-up, uchwyt do statywu i dedykowana walizeczka transportowa w komplecie, wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 14. | Cyfrowy rejestrator audio | przenośny rejestrator cyfrowy audio z interfejsem USB i czytnikiem kart SD, obsługa kart SD/SDHC do 32 GB, odpowiednie karty pamięci SD-2CARD (2 GB), SD-4CARD (4 GB), SD-8CARD (8 GB), SD-16CARD (16 GB) oraz SD-32CARD (32 GB), dostępne jako wyposaż. dodatk. kompatybilny z USB 2.0, może być używany również jako interfejs audio, automatyczna funkcja nagrywania, tryb stereo lub 4-kanałowy, tryb energooszczędny dla długich nagrań, format zapisu: WAV (44.1/48/96kHz, 16/24 bit) lub MP3 (44.1kHz, 48-320kbps lub zmienny), przełączane, wbudowane wysokiej jakości mikrofony elektretowe, kardioidalne, regulowany kąt rozwarcia 90° lub 120°, wielofunkcyjny: nagrywanie, odtwarzanie, miksowanie, przetwarzanie plików i konwersja, automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC). |
| 15. | Zestawy multimedialne: słuchawki + głośniki | ilość głośników 2 szt., łączna moc zestawu RMS 50 W, ekranowanie magnetyczne, wyjście słuchawkowe, słuchawki multimedialne, instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 16. | Oprogramowanie do edycji dźwięku | Pakiet kompatybilnego ze sobą oprogramowania graficznego i multimedialnego. |